Makhno Project

(live)

ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР

ЗВУК

Оборудование зала:

ACUSTIC SYSTEM

• Желательная мощность - из расчета 8-10 kW на каждую тысячу зрителей

EQ(BSS;dbx или аналог.):

EQ портальный - 1/3okt.(31полоса)(2Ch)

• EQ мониторные -1/3okt.(31полоса)(2Ch)в каждую мониторную линию

• В  мониторных линиях желательно наличие FBkiller

ОборудованиеСцены:

MONITORS

см. Stage plan

• Мониторы: 2-х полосные,мощность – не менее 300 wt (на больших площадках и в больших залах желательны прострелы, мощность по усмотрению инженеров)

• Передняя линия должна составлять 4 (минимум 3) монитора. Для DJ place – 2 (минимум 1) монитора.

PLAY BACK

ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! Необходим DJ place либо наличие не менее 1,5 - 2м/кв свободного места на присутствующем на сцене DJ place для установки  MacBookPro 15”, звуковой карты, синетезатора, MIDI – контроллера,  эффект-процессоров. Если основной пульт находится не близко - на сцене 2 Di-BOX stereo, connection jack для подключения оборудования на отдельной стойке либо другой конструкции, куда можно поместить всё вышеупомянутое.

MIX CONSOLE

• Пульт минимум на 24 каналов 6 AUX, Group F/2 stereo.

• Обязателен постоянно присутствующий русскоязычный или англоязычный звукорежиссёр (инженер).

• Использование в звуковом тракте оборудования Soundcraft или Behringer –  ИСКЛЮЧЕНО!!!!

FX

• Compressor\gate  не ниже класса dbx266 - 5x2шт.

• Вокальный процессор привозим с собой.(нужно предусмотреть возможность его подключения)

GUITAR

• Для подключения гитары в линию, необходим Di-BOX stereo, connection jack.

MIC

• 1 микрофон резервный вокальный (Shure : Beta 87A, Beta 87, Beta 58А, Sennheizer: ew145, ew345, e865,e935,e 845,e835,  Electrovoice)

• Элементы питания 2 шт формата АА (пальчиковые) Duracell либо Energizer

• Микрофон подключается через наш процессор эффектов,

Di-BOX stereo, connection XLR.

DRUMS

• барабаны:не ниже Yamaha Stage Custom

комплкектация:

• томы:10,12,14 или 16

• 4 стойки типа *Журавль*

• педаль

• стул

• Микрофоны (Kick, Snare T/B, HH, Toms, OH)

DRUMS SPD

• Для подключения, необходим Di-BOX stereo, connection jack.

POWER

ВАЖНО!!!!! В районе расположения play back, guitar, drums наличие розеток 220В с сетевым фильтром.

LIGHT

Сценическое пространство должно быть достаточно освещено таким образом, чтобы артистов было хорошо видно даже в тёмной одежде.

Разнообразие световых приборов – приветствуется (лучше оговаривать заранее набор света). В таком случае Light-Jay должен присутствовать на саундчеке.

Дополнительное оборудование

Стойка под микрофон прямая c держателем под Sennheizer ew series - 1 шт.

Метафан

Холодный дым

Дополнительные спецэффекты приветствуются (по согласованию)!

Если вблизи или на сцене присутствует (-ют) экран (-ы), сообщите это директору коллектива заранее!

Звукорежиссёр коллектива:

Москаленко Евгений aka George (по-русски Жорж) +380668478635

УСТАНОВКА,МОНТАЖ,ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА АППАРАТУРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАВЕРШЕНЫ НЕ ПОЗЖЕ ,ЧЕМ ЗА ЧЕТЫРЕ (4) ЧАСА ДО НАЧАЛА ПРОГРАММЫ.

ПРИСУТСТВИЕ НА САУНДЧЕКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА, ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО И ОТВЕЧАЮЩЕГО ЗА ИСПРАВНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, – ОБЯЗАТЕЛЬНО!