ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР  "Vahtang" 

  Всё, изложенное ниже, подлежит обязательному выполнению со стороны заказчика. В случае невыполнения технического райдера, коллектив исполнитель оставляет за собой право отмены концерта, данный райдер заблаговременно передается на рассмотрение представителю или инженеру клуба. Любые изменения или отклонения обсуждаются дополнительно, по телефону, или по электронной почте. Ответный документ должен содержать перечень реально имеющегося в распоряжении оборудования, описание зала и сцены, а так же имя, адрес электронной почты и номер контактного телефона представителя фирмы проката (или инженера клуба), отвечающего за инсталляцию и обслуживание аппаратуры на концерте. Некоторые детали технического райдера  могут  меняться в зависимости от каждого конкретного случая, а также от требований заказчика.

1.Звукоусилительное оборудование (PA) типа L-acoustics, ElectroVoice, Turbosound, Meyer Sound или подобного уровня, с мощным давлением SubBass, мощностью из расчета 10кВт на 1000 человек, или на 200м2, но не менее 6 кВт для малых залов.
2.Музыкальное оборудование сцены (STAGE) - сценические мониторы, соответствующие уровню(PA) – сдвоенная мониторная линия по фронту сцены.
3.Стол под грувбокс и диджейское оборудование размером  140смх50см!

4.На сцене, вблизи стола сеть 220v - 5 едениц, DI-Box – с коммутационными проводами Jack – Jack - 3шт., микрофонный кабель, достаточной длины, чтобы можно было выйти  перед портальными колонками, с фантомным питанием 48v, резервный подключенный микрофон «дублёр»  уровня SHURE 58Beta, две микрофонные стойки типа журавль - на одной из которой – микрофон «дублёр».

5.В некоторых случаях возможно выступление в расширенном составе – для этого надо уточнять количество дополнительных мониторных линий, дополнительных точек 220v, DI-Box и микрофонов.
6.Оборудование (FOH):

Микшерный пульт – аналоговый, уровня ALLEN&HEATH, SOUNDCRAFT с 4-band parametric EQ. 3 канала компрессии уровня dbx 166, 266, заведённые на подгруппы, отдельно посыл на HALL и посыл на DELAY - HALL/DELAY уровня TC ELECTRONICS M-ONE возвраты на каналы пульта с возможностью EQ – коррекции. Под всеми используемыми каналами, должен быть наклеен чистый, не подписанный скотч.

Оборудование (FOH) должно быть расположено в удобном месте, для адекватного мониторинга звука в зале!
Всё оборудование должно быть абсолютно исправным!
Всё оборудование должно быть доставлено на место проведения концерта, установлено согласно плану сцены, подключено согласно Input List и протестировано до начала саунд-чека. Для всех аппаратов должно быть выполнено заземление. Для настройки требуется не менее одного часа, при условии предварительно выполненной коммутации.

Input List:

1.DI-Box –1 Jack – Jack

2.DI-Box –2 Jack – Jack

3.DI-Box –3 Jack – Jack

4.Mic «Beatboxer» (Fantom 48v)
5.Mic «дублёр» SHURE 58 Beta
6.Hall

7.Delay

Одна группа с заведённой компрессией.

(Возможно расширение Input List, исходя из пункта 5 данного технического райдера.)

www.ibeatboxer.ru