Пьер НАРЦИСС

Технический райдер

Уважаемые организаторы, данный документ необходимо заблаговременно передать прокатной компании, осуществляющей инсталляцию оборудования. Его выполнение является необходимым и обязательным условием для выступления. Сотрудник прокатной компании в обязательном порядке подтверждает наличие необходимого оборудование по телефонам, указанным внизу страницы.

СЦЕНА:

1. Вокальный радиомикрофон:

SHURE система ULX2 / UHF MKII с головой Beta58A,

два комплекта элементов питания AA DURACELL Turbo.

2. Мониторинг:

1-я линия - два (для широкой сцены - четыре) напольных монитора от 450 Вт.

2-я линия - двухполосные прострелы (sidefills) от 1кВт (на небольших площадках не нужны).

Мониторные линии должны иметь 1/3 октавные графические эквалайзеры (типа dbx2231), расположенные возле FOH.

FOH:

1. Микшерный пульт: 8 line (4ch. EQ, 2- parametric), 4 aux post/pre (Allen&Heath / Soundcraft / Yamaha / Midas) кроме Behringer, Mackie, Alto и пр. Возможно использование цифровых консолей.

2. Insert: аналоговый компрессор (типа dbx 160 / 166). Для цифры - не нужен.

3. Два профессиональных мини-диск (MD) плеера наличие автопаузы обязательно!!! (Sony / Tascam). Должны быть включены в mono каналы пульта с полными эквалайзерами.

4. Вокальные процессоры эффектов ( 2 шт. (TC / Lexicon / Yamaha), один из которых обязательно с ТАР-функцией. DELAY ОБЯЗАТЕЛЕН – это условие!!!

5. Мастер-эквалайзер: 1/3 октавный графический, 2-х канальный (типа dbx2231).

6. CD проигрыватель.

FOH-пульт в идеальном случае должен находиться в центре зрительного зала, на расстоянии не менее 15 метров от сцены, которая должна хорошо просматриваться с этого места. Звуковое оборудование должно обеспечивать удовлетворительное по качеству звучание во всех точках зала при уровне звукового давления 110 дБ на FOH-пульте. Для работы на площадке вместимостью 1000 мест требуется мощность 10 кВт, 4000 мест ( 30 кВт, малый стадион ( 40 кВт, большой стадион ( 100 кВт. Акустика - MartinAudio, Meyer Sound, JBL, Еlectro Voice и пр. кроме отечественной и самодельной.

Крайне не желательна, но, в исключительных случаях, возможна установка пульта на сцене в одной из кулис. В этом случае возле него должен быть установлен как минимум один широкополосный монитор. С этого места сцена должна хорошо просматриваться.

Все плановые коммутации на площадке должны быть закончены до саунд-чека. Время саунд-чека ( 1 час. На саунд-чеке и во время концерта необходимо постоянное присутствие квалифицированного и трезвого специалиста, обслуживающего оборудование. При выступлении на открытой площадке, сцена и место расположения FOH-пульта должно быть крытыми.

Требования к сети электропитания: все потребители должны быть запитаны от надежного источника, мощность которого должна с запасом превышать суммарную потребляемую мощность всего оборудования. Напряжение электросети не ниже 220В. Звуковое и световое оборудование запитывать от разных вводов. Заземление обязательно.

STAGE PLAN

Напольные мониторы ( на авансцене, прострелы ( в кулисах.

Необходимое требование: максимально разгруженная сцена, т.к. у нас балет.

В случае отсутствия возможности выполнить какие-либо пункты данного райдера необходимо заранее в обязательном порядке связаться со  звукорежиссёром коллектива и обсудить замены:

Тел.: 	мобильный в РФ				+7 (926) 588-68-84 	Зубов Данила.

мобильный за пределами РФ		+3 (725) 737-93-05

домашний в Москве			+7 (495) 426-92-21