АРЕНДА ЗВУКА JBL PRX500 SERIES

Общая Мощность Комплекта : (продолжительная/пиковая): 3800/7600 Вт Тип: активный (не требует внешних усилителей) Бесплатно к комплекту: стойки, коммутация

JBL PRX525 2-полосная активная портативная акустическая система, 650 Вт, 2 x 15'' - 2 шт.

Описание

Там, где требуется полнодиапазонная система с простой установкой, PRX525 - оптимальное решение. При том же профильном размере, что и PRX515, добавление еще одного 15" динамика увеличивает вес системы всего на 11 кг. Усиление отдачи по НЧ позволяет не использовать дополнительный сабвуфер для «живой» музыки или воспроизведении записей. Для воспроизведения записи или при работе с «живой» музыкой можно выбирать различные пресеты EQ: «линейный» - для обеспечения разборчивости записанной речи, и «тонкомпенсация» - для усиления басов и яркости ВЧ при прослушивании музыки в записи. Микрофон может быть напрямую подсоединен к системе.

PRX525 представляет собой активную, легкую 2-полосную акустическую систему. PRX525 состоит из двух 380 мм (15") 265F НЧ динамиков, неодимового компрессионного драйвера с полимерной диафрагмой 2408H 37.5 мм (1.5"), нагруженного на рупор 70”х 70º, с многоканальным цифровым усилителем Crown D-класса. Чип DSP находится непосредственно во входной секции и обеспечивает выбор пресетов EQ, защиту, настройку входной чувствительности, функциональность кроссовера, динамическое лимитирование и оптимизированную работу компонентов.

Кабинет изготовлен из качественной фанеры с покрытием DuraFlex. Стакан с двойным углом упрощает установку и улучшает точность акустического покрытия. Стальная решетка обертывает конструкцию системы и устраняет акустическую интерференцию. Решетка покрыта слоем акустически прозрачного пеноматериала для защиты излучателя.

Входная панель усилителя оснащена разъемами XLR и “Jack”, переключатель чувствительности делает систему гибкой, систему можно соединять с любым источником звука без использования микшера. Индикаторы наличия сигнала и перегрузки указывают на статус системы и способствуют выбору оптимального уровня с помощью вращающегося регулятора.

Функциональные особенности

Два 15" вуфера JBL Differential Drive®

1.5" компрессионный драйвер с полимерной диафрагмой

Цифровой усилитель Crown D-класса: легкий, компактный, многоканальный

Секция ввода DSP, кроссовер, динамическое лимитирование, оптимизация компонентов, переключаемый системный эквалайзер

Линейные входы на XLR и микрофонно-инструментальные входы ”jack” со сквозным каналом

Подсвечиваемый логотип для индикации включения

Гнездо для крепления на стойку с двумя углами наклона

Фанерная конструкция с покрытием DuraFlex™

Полипропиленовые торцевые крышки для прочности конструкции

Прочная стальная решетка, не уменьшающая звуковую отдачу

Большая литая алюминиевая ручка с анатомически подогнанной резиновой накладкой

Технические характеристики 1-ой шт.

Тип: концертная, активная акустическая система

Акустическое излучение: монополярная

Раздельное усиление НЧ и ВЧ (Bi-amping): есть

Количество полос: 2

Мощность продолжительная/пиковая: 650/1300 Вт

Мощность усилителя: НЧ – 2 x 275 Вт, ВЧ - 100 Вт

Тип излучателей: динамические

ВЧ-излучатель: 1.5" неодимовый компрессионный драйвер с полимерной кольцеобразной диафрагмой

НЧ-излучатель: 2х 15" вуфер Differential Drive®

Угол раскрытия: 70º x 70º номинально

Частотный диапазон: 40 Гц – 20 кГц

Частотная характеристика: 52 Гц – 20 кГц

Номинальное сопротивление: 64 кОм (балансное), 32 кОм (небалансное)

Максимальное звуковое давление: 133 дБ пик

Частота кроссовера: 1.6 кГц

Возможность установки вне помещения: есть

Материал корпуса: фанера 16-18 мм, покрытие DuraflexT

Стальная решетка: 16 Gauge

Разъем для подключения к усилителю мощности: jack 6.3 мм

Размеры (Ш х В х Г): 440 х 1300 x 465 мм мм

Вес: 38 кг

JBL PRX512M 2-полосная активная портативная мониторная/FOH акустическая система, 500 Вт, 12'' - 3 шт.

Описание

Система PRX512M – самая компактная и универсальная акустическая система из серии PRX500. Обеспечивает оптимальную для ее веса и размера звуковую отдачу, работает как монитор, так и FOH. Две настройки пресетов EQ оптимизируют работу системы в этих двух способах применения. «Стакан» с двойным углом обеспечивает прекрасное сочетание PRX512M и сабвуфера PRX518S, образующая в такой конфигурации высокомощную полнодиапазонную активную систему.

PRX512M представляет собой активную легкую 2-полосную многоцелевую акустическую систему. PRX512M состоит из 305 мм (12”) НЧ динамика 262F, 2408H 37.5 мм (1.5”) с полимерной диафрагмой, неодимового компрессионного драйвера, нагруженного на рупор 70º на 70º, многоканального цифрового усилителя Crown D-класса. Чип DSP находится непосредственно во входной секции и обеспечивает выбор пресетов EQ, защиту, настройку входной чувствительности, функциональность кроссовера, динамическое лимитирование и оптимизированную работу компонентов.

Кабинет изготовлен из качественной фанеры с покрытием DuraFlex. Стакан с двойным углом упрощает установку и улучшает точность акустического покрытия. Стальная решетка обертывает конструкцию системы и устраняет акустическую интерференцию. Решетка покрыта слоем акустически прозрачного пеноматериала для защиты излучателя.

Входная панель усилителя оснащена разъемами XLR и “Jack”, переключатель чувствительности делает систему гибкой, систему можно соединять с любым источником звука без использования микшера. Индикаторы наличия сигнала и перегрузки указывают на статус системы и способствуют выбору оптимального уровня с помощью вращающегося регулятора.

Функциональные особенности

Двойной угол установки в мониторной позиции, стакан с двойным углом наклона в позиции FOH

Встроенный цифровой эквалайзер, оптимизированный как для мониторов, так и для FOH

JBL НЧ динамик и ВЧ драйвер 1.5" полимерная диафрагма, компрессионный драйвер

Цифровой усилитель Crown D-класса: легкий, компактный, многоканальный

Входная секция DSP, кроссовер, динамическое лимитирование, выбор пресетов EQ

Линейные входы на XLR и микрофонно-инструментальные входы ”jack” со сквозным каналом

Подсвечиваемый логотип для индикации включения

Кабинет из фанеры, покрытый DuraFlex

Технические характеристики 1-ой шт.

Тип: концертная, активная акустическая система, закрытого типа

Акустическое излучение: монополярная

Раздельное усиление НЧ и ВЧ (Bi-amping): есть

Количество полос: 2

Мощность продолжительная/пиковая: 500/1000

Тип излучателей: динамические

ВЧ-излучатель: 1.5" неодимовый компрессионный драйвер, полимерная диафрагма

НЧ-излучатель: 12"

Угол раскрытия: 70º x 70º номинально

Частотный диапазон: 46 Гц – 20 кГц

Частотная характеристика: 76 Гц – 20 кГц

Номинальное сопротивление: 64 кОм (балансное), 32 кОм (небалансное)

Максимальное звуковое давление: 133 дБ

Возможность установки вне помещения: есть

Материал корпуса: фанера, покрытие DuraflexT

Цвет корпуса: черный

Размеры (Ш х В х Г): 380 x 650 x 350 мм

Вес: 18 кг

Дополнительная информация: двойной угол установки в мониторной позиции, стакан с двойным углом наклона в позиции FOH; встроенный цифровой эквалайзер, оптимизированный как для мониторов, так и для FOH

JBL PRX518S компактный активный портативный сабвуфер, 500 Вт, 18'' - 2 шт.

Описание

Компактный и мощный, PRX518S предлагает характеристики 18" сабвуфера в корпусе, не намного больше, чем корпус обычного 15" саба. Имея гнездо стойки (совместимое со стойкой SS3-BK) на верхней панели и интегрированный стерео pass-thru, с переключаемым ВЧ фильтром, он является идеальным дополнением для полнодиапазонных систем PRX500. В сочетании с PRX512M или PRX515 получается легко транспортабельная, высокоэффективная система сабвуфер/сателлит. Добавление опции реверса полярности еще больше способствует оптимизации системы.

PRX518S оснащен 18" вуфером 2044E VGC™ (Vented Gap Cooled), подключенным к цифровому усилителю Crown International Class-D. Собственный DSP-чип в сердце полнофункциональной секции входов обеспечивает функционирование переключаемого системного эквалайзера, выбор чувствительности входа, функциональность кроссовера, динамический лимитинг и дискретную оптимизацию компонентов.

Корпус сконструирован из качественной фанеры и имеет покрытие DuraFlex™. Интегрированное гнездо для монтажа на стойку, расположенное снизу, обеспечивает простоту расположения и нацеливания. Стальная решетка, изготовленная на станке с ЧПУ, частично охватывает боковые стороны корпуса, поэтому спереди корпуса отсутствуют выступающие кромки, создающие акустические помехи. Внутренняя поверхность решетки покрыта акустически прозрачной пеной для обеспечения дополнительной защиты драйвера.

Панель входов усилителя предлагает XLR или ¼" разъемы, а переключатель чувствительности обеспечивает дополнительную гибкость, обеспечивая возможность подключать, буквально, любой источник звука без использования микшера. Индикаторы присутствия сигнала и перегрузки отображают системное состояние и помогуют установить оптимальный уровень при помощи рукоятки управления.

Функциональные особенности

НЧ драйвер JBL с технологией VGC™ (Vented Gap Cooled)

Цифровой усилитель Сrown D-класса: легкий, компактный, многоканальный

Входная секция DSP с кроссовером, динамическим лимитированием, оптимизацией компонентов и выбором пресетов EQ

Профессиональные линейные XLR и «Джек» входы для микрофонов и инструментов

Стерео вход и сквозной канал

Подсвечиваемый логотип для индикации включения

Гнездо стойки на верхней панели для конфигурации сабвуфер/сателлит

Фанерный кабинет с покрытием DuraFlex

Прочная стальная решетка с загнутыми краями обеспечивает защиту, без ущерба для характеристик

Технические характеристики

Тип: концертная, активная акустическая система

Акустическое излучение: монополярная

Назначение: сабвуфер

Количество полос: 1

Мощность (продолжительная/пиковая): 500/1000 Вт

Тип излучателей: динамические

НЧ-излучатель: 1 x 18" вуфер

Номинальное сопротивление: 34 кОм (балансное), 18 кОм (небалансное)

Диапазон воспроизводимых частот: 37 - 140 Гц

Частотная характеристика: 52 – 110 Гц

Максимальное звуковое давление: 129 дБ

Корпус: фанера 18 мм, покрытие DuraFlex™

Стальная решетка: 16 Gauge

Возможность установки вне помещения: есть

Регулировка частоты кроссовера: есть

Размеры: (Ш х В х Г): 535 x 725 x 610 мм

Вес: 36 кг

+7-921-987-5555

+7-911-972-5555

Email: djcitron@mail.ru